“音乐餐厅音响及灯光系统”解决方案

音乐餐厅音响及灯光系统工程；餐厅长约29米，宽约23米，面积约700平方米，是一个定位于高端的能聆听现场乐器演奏的主题型餐厅。演奏舞台在餐厅正中心位置，约为4米*4米的小舞台；另有包间6个。

根据国家JG GYJ125《厅堂扩声系统的声学特性指标要求》扩声系统声学特性指标语言和音乐兼用扩声系统一级标准，在空场稳态准峰值状态下：

在空场稳态准峰值的最大声压级为――0.25～4.0kHz范围内平均声压级≥95dB；

传输频率特性――0.1～6.3kHz以0.25～4.0kHz的平均声压级为0dB,允许+4～-10dB,且在0.25～4.0kHz内允许＋4～－6dB；

传声增益(dB)――0.25～4.0kHz的平均值≥－8dB；

声场不均允度（0dB）――1.0/4.0kHz≤8dB；

总噪声级dB（A）：35

失真度：7%a.

设备清单：

点位布置图

灯光点位布置图

根据该餐厅的空间，我们设计了专用于餐厅的扩声系统。能够满足音乐演唱、乐器演奏、背景音乐的需要。根据该餐厅的高端定位，我们选用了世界一流品牌的设备，来构建整个系统，让现场音乐的表现更完美。

餐厅的听众听音需求与普通的演出类听音需求有所不同，并不强调音乐的声压级与震撼程度，而需要柔和地、清晰地、有穿透力的音乐表现。这就需要音响系统对中、高音的表现力很强，对音箱的品质要求十分的高。

基于上面的原因，主扩声音箱我们选用了世界一流品牌音箱，该音箱拥有强大的DSP处理功能，增强系统的表现力。因舞台在餐厅正中，舞台的四面都有听众，每个面都需要有主音源输出，所以我们安放了4台10寸的多用途2分频音箱。K10音箱的中、高频表现力十分强悍，能够让听众感受到每个音符的清晰感。

在远端，为了弥补声场的不足，我们选用了AD-C42T 高品质的高保真吸顶式二分频音箱。该音箱能隐蔽安装在天花内，外观美观；不同与普通的公共广播用吸顶音箱，该音箱是真正为音乐表现而存在的，它能够在有限的空间中，完美的回放音乐。

话筒我们选用了2只专业级大振动膜电容式麦克风，承袭了录音室麦克风系列的优异音色及功能，用于乐器演奏及演唱；另外我们还配备了2套一拖一无线手持话筒和2套一拖一无线头戴话筒，该无线话筒传输距离远、信号稳定、声音优美。

灯光系统因考虑到现场环境，听众是就餐时观看表演，所以灯光不可以过于强烈。只需要对舞台上的表演者做简单的灯光覆盖即可。因不需要强烈的光源，所以我们选用了LED束光灯做为光源，高效、节能。该灯色彩丰富，能够用调光台对灯光进行调整。